| УДОСТОВЕРЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЮФКВ.10174-01-УД |  |  |

Универсальный электронный модуль УЭМ-МК. Программное обеспечение системное.                         Комплект поставки №001

Архив файлов комплекта поставки.

Инструкция по применению

# ЮФКВ.10174-01 93 01

(ЮФКВ.10174-01 93 01-001ФЛ)

Листов 6

Литера

| Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# НАЗНАчЕНИЕ И СОСТАВ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Комплект файлов исходных текстов поставляется в виде самораскрывающегося файла архива UNMUEM-setup.zip.

Его полное обозначение и наименование:

- ЮФКВ.10174-01-002ФЛ. Универсальный электронный модуль УЭМ-МК. Программное обеспечение системное.  Комплект поставки N001. Aрхив файлов комплекта поставки.

Назначение данного комплекта файлов – поставка пользователю драйвера мезонинного модуля входящего в состав универсального электронного модуля [1], реализующего функции управления интерфейсом [2].

## Условия применения комплекта файлов.

Данный комплект файлов должен применяться на ПЭВМ под управлением OS MS Windows 7/32.

На ПЭВМ должно быть предварительно установлено следующее программное обеспечение  «ФТКС.34003-01 Informtest VISA», изм.22 (возможно, более новое), которое поставляет ООО Фирма "Информтест" (www.inftest.ru) и также необходимые компоненты из состава «ФТКС.85001-01. Комплект ПО модулей Информтест» (cvirte85, unmbase – драйвер носителя мезонинов НМУ), причём, версия unmbase.dll должна быть 3.2.3.146 (Build by vav 07/18/2014 19:05:58) или более поздняя.

.

## Состав комплекта файлов.

В состав данного комплекта файла входят следующие подкаталоги и файлы:

-   UNMUEM-setup.zip  - архивный файл пакета установки драйвера мезонинного модуля .

# Порядок ПРИМЕНЕНИя КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

## Порядок действий по применению комплекта файлов.

- Разархивировать архивный файл UNMUEM-setup.zip в некоторый, вновь созданный, подкаталог.

- Запустить исполняемый файл UNMUEM.msi  и следовать указаниям программы установки.

- При применении драйвера мезонинного модуля следует руководствоваться документом Rs_POS_UEM.doc (руководство системного программиста).

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| УЭМ-МК | Универсальный электронный модуль мультиплексного канала |
| --- | --- |

Перечень ссылочных документов

| 1. ЮФКВ.469555.555РЭ | Универсальный электронный модуль УЭМ-МК. Руководство по эксплуатации |
| --- | --- |
| 2. ГОСТ Р 52070-2003 | Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего |  | Входящий |  |  |
| Изм | изме- | заменен- | новых | Аннули- | листов | N | N сопрово- | Подп. | Да- |
| . | ненных | ных |  | рован- | (страниц) | докумен- | дительного |  | та |
|  |  |  |  | ных | в докум. | та | документа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |
| 1 |  | все |  |  |  | ЮФКВ.261-2016 |  | Лызлов | 25.08.16 |