| УДОСТОВЕРЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЮФКВ.30139-01-УД |  |  |

Универсальные электронные модуль УЭМ-МК, МВ98.03. Расширенная библиотека функций

Комплект файлов исполняемых модулей

Инструкция по применению

ЮФКВ.30139-01 93 01

(ЮФКВ. 30139-01 93 01-001ФЛ)

Листов 7

Литера

| Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30878 |  | 19.08.2016 |  |  |  |

# НАЗНАчЕНИЕ И форма поставки КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Комплект файлов исполняемых модулей поставляется в виде программы автоматического установщика uem-1.0-setup.exe.

Его полное обозначение и наименование:

- ЮФКВ.30139-01-001ФЛ. Универсальные электронные модули УЭМ-МК, МВ98.03. Расширенная библиотека функций. Комплект файлов исполняемых модулей.

Назначение данного комплекта файлов исполняемых модулей:

- разработка и эксплуатация прикладных программ мультиплексного канала с применением универсальных электронных модулей УЭМ-МК, МВ98.03.

# Условия применения комплекта файлов

Данный комплект файлов должен применяться на встроенной ПЭВМ с архитектурой IBM PC и процессором с архитектурой Intel / AMD x86 или x64, с объемом ОЗУ 256 Mбайт или выше, под управлением OS MS Windows 7 в составе крейта VXI.

В состав крейта должен входить универсальный электронный модуль УЭМ-МК или МВ98.03, не менее одного.

На ПЭВМ должно быть установлено программное обеспечение VISA, unmbase и unmuem.

# ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Для применения комплекта файлов следует запустить установщик uem-1.0-setup.exe и следовать его инструкциям.

В качестве каталога для установки следует задавать корневой каталог драйверов инструментов VISA (по умолчанию C:\VXIPNP\WINNT).

# Состав и расположение

При установке соблюдаются правила расположения и наименования в соответствии со стандартами VISA и unmbase. В соответствии с ними, программное инструментов поставляется с исходными кодами.

Библиотека устанавливается как надстройка над драйвером unmuem, в подкаталог C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem.

В процессе установки в системе устанавливаются файлы, приведённые в Таблице 1.

Таблица 1

| C:\VXIPNP\WINNT\BIN\uem.dll C:\VXIPNP\WINNT\BIN\uem_32.dll | Исполняемый модуль библиотеки (2 копии). |
| --- | --- |
| C:\VXIPNP\WINNT\INCLUDE\uem.h | Заголовочный файл библиотеки |
| C:\VXIPNP\WINNT\LIB\BC\uem.lib C:\VXIPNP\WINNT\LIB\BC\uem_32.lib | Библиотека импорта для среды Borland C++ Builder (2 копии) |
| C:\VXIPNP\WINNT\LIB\MSC\uem.lib C:\VXIPNP\WINNT\LIB\MSC\uem_32.lib | Библиотека импорта для сред MS Visual Studio и NI LabWindows/CVI (2 копии) |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.chm | Руководство программиста, формат справки Windows |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.doc | Руководство программиста, печатный формат |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.fp | Функциональная панель библиотеки для среды LabWindows/CVI |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.bas | Заголовочный файл библиотеки для языка Basic |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\ChangeLog.txt | История изменений |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\INSTALL.txt | Краткая инструкция по установке |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem_inst.doc | Инструкция по применению, настоящий документ |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\Examples\*.* | Примеры прикладных программ |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem_use.doc | Описание применения |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\*.h C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\*.c C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\libuem\*.h C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\libuem\*.c C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\libutil\*.h C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\libitil\*.c | Исходные коды библиотеки |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.cws C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.prj | Файлы проекта для сборки библиотеки в среде NI LabWindows/CVI |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\CMakeLists.txt C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.def C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\cmake\*.* | Файлы проекта для сборки библиотеки в среде MS Visual Studio |

Продолжение nаблиицы 1

| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\dxg\Doxyfile | Конфигурационный файл программы Doxygen для перегенерации Руководства программиста |
| --- | --- |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\uem.iss | Конфигурационный файл программы InnoSetup для перегенерации установщика |
| C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\unins000.exe C:\VXIPNP\WINNT\UNMUEM\uem\unins000.dat | Программа удаления библиотеки и файл данных для нее |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| ОС, OS | Операционная система |
| --- | --- |
| ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
| МК | Мультиплексный канал |
| УЭМ | Универсальный электронный модуль |
| MS | Microsoft (название компании) |
| NI | National Instruments (название компании) |

Перечень ссылочных документов

- ЮФКВ.30139-01 33 01. Универсальные электронные модули УЭМ-МК, МВ98.03. Расширенная библиотека функций. Руководство программиста.

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего |  | Входящий |  |  |
| Изм | изме- | заменен- | новых | Аннули- | листов | N | N сопрово- | Подп. | Да- |
| . | Ненных | ных |  | Рован- | (страниц) | докумен- | Дительного |  | та |
|  |  |  |  | Ных | в докум. | та | Документа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |